# 表一 建设项目概况

| 项目名称 | 姚安县中科单采血浆站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 姚安县中科单采血浆有限公司 |
| 法人代表 | 张水田 | 联系人 | 张水田 |
| 通讯地址 | 姚安县西片区（原党校） |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 651225 |
| 建设地点 | 姚安县西片区（原党校） |
| 立项审批部门 | 姚安县发展和改革局 | 批准文号 | 姚发改社会备案 [2018]23号 |
| 建设性质 | 新建√改建□扩建□ | 行业类别及代码 | Q8435 采供血机构服务 |
| 用地面积（m2） | 13270 | 绿化面积（m2） | 2070 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 155 | 环保投资 所占比例 | 1.55% |
| 评价经费（万元） | - | 计划开工时间 | 2018年9月 |
| 项目内容及规模 一、建设项目的由来 由于国内血液制品的供不应求，远远不能满足人民群众防病治病的需要，中科生物制药股份有限公司决定在姚安县设立姚安县中科单采血浆站，计划单采集血浆60t/a，全部供应给中科生物制药股份有限公司生产血液制品，例如血液球蛋白、疫苗等，主要供应国内市场，为人民群众的防病治病提供医药保障。 姚安县中科单采血浆站仅负责采集血浆，冷冻后供应给总公司，本项目不涉及血液制品的生产。 项目于2018年5月14日取得由姚安县发展和改革局核发的项目投资备案证姚发改社会备案[2018]23号，备案证编码：185323258390023。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，本建设项目需要进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正）的要求，项目须编制环境影响报告表。为此，姚安县中科单采血浆有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作，环评单位接受委托后，组织环评工作人员对本项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范和相关规定，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报当地环境主管部门审核。 二、项目基本情况 1、项目名称：姚安县中科单采血浆站建设项目 2、项目投资：10000万元 3、建设地点：云南省姚安县西片区（原党校），建设项目地理位置见附图1。 4、建设单位：姚安县中科单采血浆有限公司 5、建设性质：新建。 三、项目建设规模 1、项目占地现状情况： 项目占地为姚安县原党校场址，占地面积13270m2，院内现有遗留下来的建筑5栋，拆除其中比较旧的办公楼；保留翻新2304m2建筑：一栋新的办公楼、2栋宿舍，对原有党校食堂进行拆除顶棚后翻新。原党校的雨污管网不完善，雨水管网部分已经堵塞或者损毁。 2、项目规划总用地13270m2，其中建筑用地11200m2，建筑面积13464m2，绿地面积2070m2，绿地率达15.60%。 项目一期主要建筑物： 1）主体建筑为单采血浆业务楼及附属用房，占地面积2586.18m2； 2）另外保留原有场地内部分用房，改为办公大楼、登记大厅、宿舍楼、食堂、附属用楼； 3）其它配套设施325.83m2，主要包括：污水处理站、医疗废物收集间、消毒间、生活垃圾收集间等。 项目二期主要建筑物： 为一栋9171.26m2的储运中心、培训中心。 3、项目主要设备见表1-1。 表1-1 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 1 体检设备 体重磅秤 4 2 血压计 20 3 听诊器 20 4 体检床 8 5 体温计 若干 6 采浆设备 单采血浆机 12 7 采血浆床（椅） 12 8 检验设备 酶标读数仪 2 9 显微镜 2 10 电子天平 2 11 蛋白折射仪 2 12 培养箱 2 13 微量振荡器 2 14 试剂保存箱 2 15 其他检验设备 若干 16 存储设备 冰箱 2套，低温、普通冰箱各一套 17 血浆速冻库 1套 18 血浆冷藏库 1套 19 消毒设备 空气消毒机 8套 20 高温消毒设备 1套 21 衣物消毒设备 1套 22 其它设备 医疗废物暂存间 1间 23 医疗废物收集桶 若干 24 试剂收集桶 若干 25 污水处理站 1座 四、项目建设内容 项目主要技术指标见表1-2、项目建设内容一览表见表1-3。 表1-2 项目主要技术经济指标 序号 类别 数量 备注 1 总用地面积（m2） 13270 2 建筑总占地面积（m2） 11200 3 总建筑面积（m2） 13464 不包括保留建筑 4 绿化面积（m2） 2070 5 停车位（个） 50 表1-3 项目主要建设内容一览表 工程名称 项目 工程内容 备注 具体名称 建筑面积m2 功能 主体工程 一期建筑 单血浆采浆业务楼 2586.18 主要设置采浆室，用来采浆 设置供浆者教育宣传室，供浆者休息室，体检室，化验室，血源管理室，档案室等 1层半、新建 二期建筑 储运中心、培训中心 9171.26 主要用于周边血站储存冷藏、转运，员工、供浆人员培训 3层，新建 公用辅助 工程 办公生活区 行政办公区 1500 主要为行政、业务办公 保留原有建筑 员工宿舍 1500 为员工提供住宿 食堂 食堂 240 为员工、供浆人员提供餐饮 交通设施 场内道路 2000 新建 停车场 300 包括临时停车场 共设50个车位 绿化、广场 绿化用地 2070 新建 广场 1500 新建 给水 由自来水供水 新接入 排水 采用雨污分流；雨水经雨水管网收集后，排入南面的农灌沟；生活污水经污水管网收集后排入项目自建污水处理站处理，处理达标后外排入东面小河，往下汇入蜻蛉河；项目运行产生的少量检验化验清洗消毒废水经预处理后和生活污水一起处理 新建 供电 项目供电电源引自东川镇变电站，在厂内设置配电房 新建 消防 设置火灾自动报警及消防联动控制系统，室外设置消防栓，室内配套灭火器 新建 消防水池 500m3，在项目东南部，紧挨食堂西侧 新建 衣物消毒间 在东南角保留的宿舍一楼设置一间衣物消毒间，主要对医务人员工作服进行清洗消毒 原有建筑改造 仓储设施 试剂仓库 主要为检验试剂存放仓库为100m2 新建 低温速冻库 为血浆速冻用，约50m2 风冷 低温冷藏库 为血浆冷藏保存用，约200m2，达到一定数量就会运走 风冷 环保工程 油烟净化装置 餐饮单位厨房 新建 公共卫生间 在采浆楼共设置4个 新建 雨污分流管网 行雨污分流，设置独立的雨水及独立的污水管网 新建 垃圾处理 在东南角保留的宿舍一楼设置一间垃圾收集间1个16m2、垃圾桶根据实际需要均匀分布在整个项目区内 原有建筑改造 医废收集 在东南角保留的宿舍一楼设置一间医疗废物暂存间20m2，采浆楼各采集区设置医废收集桶，检验室设置医废收集桶 原有建筑改造 化粪池 根据项目实际设置5个化粪池收集项目区产生的生活污水，以卫生间为中心收集附近生活废水 总容积20m3 隔油池 食堂东南角设置2m3隔油池 总容积2m3 污水处理站 设置1座污水处理站，最大处理量为20m3/d 新建 五、项目布置 项目选址姚安县西片区（原党校）校址，本项目保留部分原党校的建筑物：办公楼1栋、宿舍2栋、食堂1栋。拆除其他老旧建筑物，在拆除位置新建采浆楼和其他业务用房，在项目东南角地势较低位置建设污水处理站，项目总平面布置见附图4。 六、项目总投资和环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资155万元，占项目总投资1.55%，具体环保投资见表1-4。 表1-4 环保投资一览表 序号 项目名称 投资额（万元） 一、施工期 1 拆除建筑垃圾清运 10 2 施工人员生活废水依托不拆除建筑 0 3 隔声、减震、合理施工等 4 4 施工废水收集池20m3一个 1 二、运营期 1、废气处理措施 1.1 油烟净化措施 10 1.2 卫生间加强通风除臭 2 2、废水处理措施 2.1 隔油池2m3 1.0 2.2 化粪池5个，共计容积20m3 3.0 2.3 设置1座污水处理站，最大处理量为20m3/d 20 2.4 雨水、污水管网 20 3、固体废物处置措施 3.1 垃圾收集间1个、垃圾桶根据实际需要均匀分布在整个项目区内 1.0 3.2 垃圾清运 1.0 3.3 医疗废物暂存间1个，医废收集桶 10.0 4、噪声防治措施 4.1 进场道路设置减速带、两侧绿化，禁止鸣笛 2.0 4.2 项目四周设置围墙，围墙内种植高大乔木 50 5、生态环境保护措施 5.1 绿化管理、人工绿化种植及管理 20 合计 155 |
| 七、公共辅助工程 1、供电 1）正常情况：项目供电电源引自东川镇变电站，项目区内设置箱式变电站和配电室。 2）应急情况：设置1台100kw的柴油发电机做应急电源。 2、供水 采用城镇自来水供水。 3、排水 项目排水体制采用雨污分流的排水体制。 工作人员生活废水经化粪池初级处理后，排入外污水处理站，处理达到《综合污水排放标准》（GBGB8978-1996）中二级标准后排入附近东面小河，往下汇入蜻蛉河。 食堂油污废水由隔油池隔油处理后，和生活废水一同排入化粪池处理。 供浆者的生活废水，和工作人员生活废水一同处理。 屋面及硬地路面等雨水经雨水管、沟收集后，就近排入南面沟渠。 检验化验清洗消毒废水，经中和、消毒预处理后和生活废水一同处理。 4、消防系统 1）室外给水干管上设置室外消火栓井，消火栓的数量和布置遵守消防规定，每隔不大于40m设消火栓一处，消火栓连接管直径不小于DN100。 2）室内，增设灭火器等消防设施，建立智能化的火灾预警和防护系统，减少消防隐患。 3）为保障消防用水，建设单位在项目东南角挨近食堂西侧的位置设置一座500m3消防水池。 八、劳动定员及项目被采血浆人数量预测 1、劳动定员 根据可研资料介绍，项目一共设置管理、技术、营业人员及服务人员50人，实行8小时一班制。 项目被采血浆人数量预测 1）供浆人员数量 根据可研资料，项目建成后计划采血浆量为60t/a，每人每次采血浆量为580ml约600g，符合2007年10月31日经卫生部部务会议讨论通过的《单采血浆站管理办法》，每人每次最大采血浆量为580ml，600g的要求。则计算出项目年接纳供血浆人次为100000人次，按照80%的合格率计算，则年接待前来供血浆人数为125000人次，年工作300天计算，则每天接待417人次。 2）供浆人员健康情况 被采浆人员情况：根据业主提供的资料，因为采浆站主要是针对健康人员建档定期供浆的方式，对于新发展的供浆人员必须进行建档体检。健康体检的过程中可能出现部分不合格的样品。 九、项目地理位置及周围情况 1、项目地理位置 项目位于姚安县西片区（原党校）。 2、项目周围情况 项目东侧为一片按树林，200m外为长寿村散户；项目南侧为长寿村农田，主要种植烤烟和蔬菜，180m处为一家玉盘食品加工厂；项目西侧为已停产的麻纺厂、农田和长寿村散户；项目北侧约20m为长寿村散户。 十、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址为原党校校区内，通过土地转让的方式获得土地使用权，本项目为新建项目，因此不存在与项目有关的原有污染情况。根据现场他看情况，原党校已经荒废一段时间，需拆除部分老旧建筑物，原有项目南面的公共卫生间为化粪池处理后外排，根据业主提供的设计方案，采取清掏后拆除后回填的办法处理。保留的部分建筑将进行雨污水管网整改。 |

# 表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置，地形、地貌，气象、气候，水文、水系，土壤、植被，旅游资源，农业资源，矿产资源等）： 1、地理位置 姚安县位于云南省楚雄彝族自治州西北部，东邻牟定县，南枕南华县，北接大姚县，西与大理州祥云县隔渔泡江相望，地处东经100°56′～103°34′，北纬25°65′～24º15′，全县国土面积1803km2，县城距昆明230km，距楚雄75km，距四川省攀枝花市190km，广大铁路、南永二级公路穿境而过，交通十分便利。 项目区位于姚安县城西片区（原党校），距离县城中心约1.5km，行政区划隶属姚安县栋川镇。建设项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 姚安县地处横断山脉云岭山系，山脉呈南北走向，姚安县的地形被地势平坦南北走向的姚安坝子分为东西两部分，东部为中山中切割地貌类型，西部山体深谷相间，相对高差大，多为V字形河谷，形成中山深切割地貌类型。境内最高海拔为三峰山2897m，最低海拔为一泡江出境处的拉务堵1515m，相对高差1382m。 项目区为中低山地形，总体地势北高南低，地形坡度相对较平缓。 3、气象、气候 姚安气候温和，年平均气温为15.4摄氏度，“四时和平，寒暖不极，云开日暖，雨过风凉”是其生动写照。由于姚安坝区盆地比东、南、北部邻县居高，且四周崇山幽谷，有2600m以上的高山阻挠，处于西南季风之背风坡，西部孟加拉湾湿空气，经层层高山阻挡，难于达到县境、东南的高山屏障，扼制东南冷空气入侵，北部又被幽深的金沙江峡谷切断，致使西北冷空气下沉，难以形成冷热相汇的降雨条件，因此姚安县雨量比邻县明显偏少。 根据姚安所处的经纬度和地理特点，姚安气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，其总趋势为冬春干旱，夏秋阴雨；冬无严寒，夏不酷热；雨热同季，作物有利；光照充足，年温差小，四季暖和。其劣势是冬春少雨，气候干燥，低温霜冻，影响农业，春季回暖，偶现春寒，雨量偏少，制约增产。据气象部门测定，姚安年平均降雨量为767.5mm，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。 4、水文、水系 姚安县境内河流均属金沙江流域，主要河流有鱼泡江、蜻蛉河、石者河和文龙河。西部的渔泡江自南向北流经大姚县注入金沙江；中部的蜻蛉河源于姚安县三尖山南坡经太平铺向正北直穿姚安坝子于吴家海入大姚县境，再经七街、仓街、金碧平坝至苏海冲，径流面积995km2，其中姚安县456km2，后入江底河汇入龙川江；东部的石者河和文龙河由西向东注入金沙江支流龙川江。 项目区地处蜻蛉河流域。项目区东面为一条小河，往北汇入西运河再往北汇入总运河，下游为蜻蛉河，项目区地表径流后汇入东侧的小河往北汇入西运河，最终往北进入蜻蛉河。 5、土壤、植被 1）土壤 姚安县自然土壤是受到生物、气候条件的影响而形成的，但赋予该县土壤特点的不是生物、气候条件，而是它的母岩因素，紫色岩类占了该县成土母岩的80%以上，全县森林土壤以紫色土为主，少量分布棕壤、黄棕壤、黄红壤和红壤。 2）植被 除云南松、滇青冈、刺槐、旱冬瓜、板栗、黑荆、圣诞树、蓝桉等乔木外，灌木和草本植物种类很多。 本项目所在地周边主要为桉树林，其他植物种类很少。 6、旅游资源 姚安山川秀丽，自然景观丰富多彩，名胜古迹遍及城乡，民族风情独具特色。现有省州县三级文物保护单位15个，主要风景区、旅游点17个，分布于全县12个乡镇，其中以坝区乡镇较为集中。自然景观及人文景观皆备，且各有千秋。32处古迹胜点，一点一个传说，一点一个故事，为姚安增添了丰富的观光内容和神秘色彩；众多民族风情，各种节会平添了游兴和游趣，很多景观有待开发，具有发展民族文化旅游的广阔前景。 项目区不涉及以上旅游景点。 7、农业资源 姚安盛产优质水稻、小麦、玉米、蚕豆、油菜、烤烟等农作物和猪、牛、羊、禽、鱼、蔬菜（莲藕、大蒜、山药、百合、魔芋等特色产品）、蚕桑、水果产品产量丰富，质量上乘，素有云南“鱼米之乡”的盛誉。野生种植植物、菌类、粮食作物、经济作物、蔬菜、药材、水果品种繁多。三角糯米、山药、百合、菖河蜂蜜、藕粉、乳鸽、套肠、伏苓、天然野生食用菌、山菜等地方特产众多，均饮誉省内外。 项目区周围以烤烟和蔬菜种植为主。 8、矿产资源 姚安县境内矿产资源丰富，主要有金、银、铜、铁、铅锌、钾、硫和国内稀有的紫蓝长绒石棉矿等。 项目区不涉及以上矿产资源。 二、项目周边环境简况 1、周围情况简介 项目位于姚安县西片区（原党校）。建设单位通过国土资源局挂牌出让的方式取得了该地块的使用权，土地出让批复见附件2。 1）项目东面为一片按树林，东面约200m处为长寿村散户； 2）项目南面为长寿村农田，约180m为已经停止生产玉盘食品加工厂； 3）项目西面为农田，再往西为荒废麻纺厂的工厂，部分厂房还在；西北角为长寿村散户； 4）项目北面为长寿村散户，最近距离约20m。 项目周围污染源调查 项目区域200m范围内虽然有两家工业企业，但是两家工厂均已经停产，多年没有生产了，所以现场踏勘时无大的工业企业排污。 通过现场踏勘发现，项目场地内只有1个留守场地人员，无其他人员，但是原党校的部分建筑已经老旧，几乎杂草丛生。 南面的农田种植过程使用农家肥较多，存在一定的农业面源污染情况。

# 表三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 从现场踏勘情况来看，项目选址周围植被较好，地势较为开阔，大气扩散条件较好，且项目周围无大的正在排污的工矿企业。所以项目区环境空气质量较好。 2、地表水环境质量 从现场踏勘情况来看，东面小河有流水，且水质较为清清澈。但是农忙季节受农业面源污染，东面小河的水质一般。 3、声环境质量现状 项目周围200m内无城市主干道、国道、铁路通过，仅有区域内少量村民生活噪声，较为安静。整体来说区域声环境质量较好。 4、生态环境 项目所在区域开发较早，受人类活动影响较大，农业种植面积较大。项目东面和南面为大面积的农田；在项目场地周围林地主要为人工种植的桉树，几乎已无原生植被存在；区域内主要分布有适应人类活动的小型动物。项目所在区域无国家、省、市（县）级保护动植物分布，项目所在地生态环境状况一般。 环境保护目标 主要环境保护目标详见表3-1，保护目标关系位置示意图见附图3。 表3-1 项目环境保护目标一览表 类型 名称 方位 最近直线距离（m）/人数 环境保护级别及功能 空气环境 长寿村散户 东面 150m，约10户45人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，人类居住区和文化区 长寿村散户 北面 20m，约24户100人 长寿村 北面 250m，约300户1200人 声环境 长寿村散户 东面 150m，约10户45人 《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类，人类居住 长寿村散户 北面 20m，约24户100人 水环境 小河 东面 180m，由南向北流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 生态环境 项目建设区域及周围200m范围的生态系统 生态系统不受到破坏

# 表四 评价适用标准

| 污染物排放标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 各项污染物的浓度限值（ug/m3） 1小时平均 24h平均 年平均 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 —— 150 70 NOx 250 100 50 CO 10000 4000 / TSP —— 300 200 2、地表水环境质量 项目所在地地表径流汇入东面小河，往北约100m汇入西运河，再往北1.8km汇入总运河，最终归入蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020年），蜻蛉河主要环境功能为工业、农业用水。所以项目区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水体标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH和粪大肠菌群外，均为mg/L 项目 pH CODcr BOD5 氨氮 总氮 TP 粪大肠菌群 溶解氧 Ⅳ类 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 ≤20000个/L ≥3 3、声环境质量 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 二、污染物排放标准 1、废气 1）施工期：扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 颗粒物（mg/m3） 周界外最高浓度限值 1.0（无组织排放浓度） 2）营运期：项目设内有食堂，食堂厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。标准限值见表4-5。 表4-5 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设备最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水 生活污水经处理达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后外排，标准限值见表4-6。 表4-6 生活污水处理水质标准要求 序号 项目 综合污水排放标准二级 1 pH值 6～9 2 色≤ 80 3 嗅 / 4 浊度/NTU≤ / 5 溶解性总固体/（mg/L）≤ / 6 BOD5 ≤ 30 7 氨氮/ （mg/L）≤ 25 8 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤ 10 9 溶解氧 （mg/L）≥ / 10 总余氯/ （mg/L） / 11 总大肠菌群/ （个/L）≤ / 12 动植物油≤ 15 13 SS≤ 150 14 COD≤ 150 3、噪声 1）施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 昼间 夜间 70 55 2）运营期：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物总量控制 | 根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目需执行的总量控制建议： 1、废气：项目营运期废气主要为汽车尾气、厨房油烟废气、卫生间、污水处理站少量恶臭气体等，不涉及废气总量控制因子，故不设总量控制建议。 2、固体废物：处置率100%，不设总量控制建议。 3、废水：项目近期营运过程生活污水处理达标后，外排，年排放量2865m3/a，需达到《综合污水排放标准》表4中二级标准后排放，故设废水总量控制建议如下： 1）废水排放量：2865m3/a； 2）COD：0.43t/a； 3）氨氮：0.072t/a。 |

# 表五 建设项目工程分析

一、工艺流程分析 根据项目特点，项目对环境的影响时段分为施工期和运营期。 1、施工期工艺流程： 1）施工期工艺流程及产污位置见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 2）主要施工及污染工序： （1）施工时序 工程的施工划分为房屋拆除、场地平整、基础开挖、基础框架建设、主要建筑物建设、配套设施建设、保留建筑改造、设备安装、竣工验收、投入使用。 ①旧屋拆除、场地平整：主要是在规划范围内按照施工设计把场地部分原有老旧房屋拆除，同时需要进行各个建筑场地平整工作。 ②基础开挖：此过程根据施工设计需要对建筑物地基进行开挖并浇筑建筑物基础。 ③基础框架建设：对项目各个建筑物框架进行建设。 ④主要建筑物建设：在此过程中完成项目主要建筑物建设工作。 ⑤配套设施建设：包括道路工程、绿化、供水、排水、电力、通信以及其他相关设施建设。 ⑥设备安装：进行各个建筑物相关设施以及其他配套设施安装。 ⑦工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地，并进行竣工验收。 ⑧验收合格后可投入营运。 （2）主要环境影响因素 项目施工期主要环境影响因素包括： ①施工人员的生活污水和施工废水对区域水环境的影响； ②施工行为产生的扬尘、机械废气等废气对周边大气环境的影响； ③施工机械及运输车辆产生的噪声对周围环境的影响； ④施工产生的废土石、拆除的建筑垃圾及生活垃圾等固体废弃物对外环境的影响； ⑤施工造成的地表原地貌破坏、水土流失等对区域生态环境的影响。 3）施工场地布置 （1）项目施工进场道路利用场址周边已建成的道路，交通便利，利于场区车辆进出及机械设备运输。 （2）材料供应 ①钢材：工程所需钢材在姚安县城购买； ②砂石料：本项目不设单独的砂石料场，工程建设所需的砂石料，在项目区周边具有合法开采手续的砂石料厂和土料场购买； ③混凝土：工程建设所需混凝土直接购买商品混凝土； ④其他建筑材料：工程所需其他建筑材料可在项目区附近的建材市场购买； ⑤配套设施：项目所需要的配套设施大部分采取招标订制方式。 （3）“三场”规划 ①土石方堆场：项目拆除老旧建筑会产生约100t的建筑垃圾，采取拆除后直接开始平整场地，拆除的建筑垃圾回收可利用的部分后，其余部分用于场地平整。 施工过程开完的土石方采用边开挖边回填的方式，因为项目建设采取台阶式建筑方式，施工过程产生的土石方能够在场内实现平衡，不会产生永久弃土。所以项目不设置土石方堆场。 ②混凝土搅拌场：本项目施工过程使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站，项目各建筑物装修所用砂石骨料在当地购买。 ③施工营地：因为项目场区内还保留着部分建筑不拆除，施工人员生活依托这部分建筑，不再设置施工营地。施工人员生活也依托原有的废水处理设施处理。 2、运营期工艺流程： 图5-2 运营期产污位置图 图5-3 采浆过程产污位置图 图5-4 单采血浆示意图 二、主要污染工序及环节： 1、施工期主要污染物 1）废气 项目施工期的废气主要有扬尘、汽车和施工机械设备尾气、改造、装修废气等，均属无组织排放的废气。 （1）扬尘 扬尘是施工期最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 ①风力起尘 主要是房屋拆除过程中的扬尘，根拆除方式有极大关系，选用合适的拆除方式同时采取一定的洒水降尘措施；露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生。 ②动力起尘 主要是在建材装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生。 产生量计算方法： ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q――起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50m处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 Q与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（um） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（um） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.70 0.182 0.239 0.804 1.025 1.829 粒径（um） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘详情见表5-2。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 (单位：kg/辆.km) P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 （2）汽车和施工机械设备尾气 汽车和施工机械设备的尾气中的有害气体基本相同，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，只是施工机械设备的废气排放量相对汽车要大。污染物排放量大小与混合气的空燃比、发动机的点火时间、进气压力(负荷)、发动机的转速变化有密切联系。根据汽车尾气实测数据统计及相关资料，车辆怠速小于5km/h时，平均耗油量为0.20L/km，即0.017L/min，正常行驶时(车速大于15km/h)，平均耗油量为0.10L/km。汽车尾气中CO、NOX、HC的浓度随汽车行驶状况不同而不同，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表5-3。 表5-3 汽车废气中各污染物浓度 污染物 单位 怠速 正常行驶 备注 CO ppm 40700 20000 容积比 HC ppm 75000 25000 容积比 NOX ppm 11040 7400 容积比 各污染物的源强计算可参照以下公式进行： ① 废气排气量： D=QT(k+1)A/1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆运行时间，min；k为空燃比； A——燃油耗量，L/min.辆。 ② 污染物排放量：G=DCf 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比，ppm； F——容积与质量换算系数。 由于汽车和施工机械设备尾气中各种污染物排放量的计算涉及到汽车和施工设备的数量、工作时间、工作的状态等多种因素，使用上面的公式计算需确定的参数较多，难定量计算。 ①运输车辆尾气 考虑到建设项目相对简单，施工机械设备和汽车的数量均比较小，因此其尾气中各污染物的排放量类比资料估算，柴油载重车正常行驶一千米排放的CO、HC、NOX分别为10.5g、6.2g、6.4g。每辆载重汽车按每天平均跑12趟，每趟来回跑15km计，每天工作的车辆按10辆计，则每天正常排放的CO、HC、NOX分别为18.9kg、11.6kg、11.8kg。 ②施工机械尾气 施工设备主要是挖掘机，每天正常工作按4台计算，每台挖掘机排放的污染物按汽车的1.5倍计算，则施工设备每天正常排放的CO、HC、NOX分别为3.82kg、2.23kg、1.54kg。总的来说，项目施工期汽车和施工机械设备尾气排放量不大，但是为了进一步降低施工期其尾气对当地大气环境的影响。施工单位可以通过采取限速、限载、加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。 （3）改造、装修废气 ①改造原有建筑废气 项目保留的部分建筑需要进行改造后方能重新投入使用，但是改造过程主要是在原有建筑室内进行，所以产生的废气量较小。 ②室内装修阶段废气 项目进入室内装修时，使用的各类装修涂料、油漆，含有一定量的有机挥发物，如苯、甲苯、二甲苯、甲醛等。由于上述污染物的挥发量与其在涂料、油漆中含量、室内空气流动性等有关，产生量难以计算，可通过选择环保涂料、油漆，加强施工室内通风等措施，降低装修废气的产生量、排放浓度。 2）废水 施工期废水主要为结构施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工期结构施工废水。根据《云南省地方标准用水定额2013》建筑业用水定额，项目为框架结构，用水定额为1.5m3/m2，项目总建筑面积13464m2，用水量20196m3，类比房地产建筑废水产生量，按总用水量5%计算，废水产生量为1009.8m3。该废水主要污染物为悬浮物，浓度一般约2000mg/L。 施工期修建施工废水收集池1座，容积分别为20m3，，选择地势最低的地方修建，有利于施工废水的收集。施工废水通过收集澄清后回用于混凝土养护、施工场地洒水降尘等环节，不外排。 （3）施工人员生活污水 项目平均每天施工人数约需要50人，50%不在场内住宿的施工人员只在场内吃饭。不在场内住宿按每人每天清洗用水量40L，则用水量为1m3/d；剩余50%的施工人员在场内食宿，每天用水量为80L/人·d。则用水量为2m3/d。污水收集率80%计算，则施工人员的生活污水量约2.4m3/d。 项目区南面原有一间厕所，施工人员粪便尿液进厕所，委托附近农户定期清掏做农家肥，施工后期再清掏完成后拆除回填做停车场的一部分；同时施工人员生活依托原有场地计划保留的建筑，厨房废水经隔油池隔油处理后和清洗废水依托原有污水处理设施处理。 3）噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。施工期间的主要噪声源及源强见表5-4。 表5-4 施工期主要噪声源及源强 单位：dB（A） 施工阶段 噪声源 噪声源强 拆迁、场地平整 挖掘机 85 推土机 85 载重汽车 80 结构施工 混凝土运送车 90 混凝土输送泵 95 振捣机 95 金属切割机 105 起重机 80 运输车辆 80 装修阶段 电钻 105 电锯 105 磨光机 105 4）固体废物 项目施工期产生的固体废物为废弃土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾、厕所粪便等。 （1）废弃土石方 根据可研报告中土石方专章中数据，项目土方开挖场内挖土方产生具体情况见表5-5。 表5-5 施工期土方平衡表 单位：万m3 工程分区 开挖 回填 调入 调出 外借 永久弃渣 去向 数目 来源 数量 去向 总量 来源 施工过程 场地平整 36 36 6 0 道路广场区 12 18 6 0 景观绿化区 0.3 0.3 0 附属设施区 0.5 0.5 0 合计 48.8 48.8 6 6 0 项目将产生土石方48.8万m3，土石方回填48.8万m3，外运弃渣0m3；绿化覆土采用场地平整和道路广场的表土，在施工过程，表土暂存于表土堆场，待绿化覆土过程中使用；拆除房屋过程中的建筑垃圾用于场地平整。项目土石方和建筑垃圾能够在场地内消纳，不产生永久弃土石方。 （2）建筑垃圾 根据可研资料分析，项目建筑垃圾包括两个部分：拆除房屋过程的建筑垃圾和建筑施工过程的建筑垃圾。 拆除房屋过程的建筑垃圾 根据可研资料和现场踏勘情况，拆除范围的房子1栋，一栋拆除顶棚重新修建顶棚，则在拆迁过程中会产生约100t的拆迁建筑垃圾。 建筑施工过程的建筑垃圾 项目总建筑面积13464m2，建筑施工过程中建筑垃圾的产生量一般20~50kg/m2，取最小值计算，则施工过程中产生的建筑垃圾约269.28t。 产生的建筑垃圾分类收集，可利用的金属、木材等回收利用；不可利用的部分废混凝土、废瓷砖、废石料等用于场区内场地平整和道路路基铺垫。不外排。 项目土石方及建筑垃圾流向示意图见下图。 图5-5 项目土石方和建筑垃圾流向示意图 （3）施工人员生活垃圾 施工期每天平均施工人员按50人计，50%不在项目区住宿施工人员，产生的生活垃圾按0.2kg/人·d计；50%在项目区食宿的施工人员生活垃圾产生量为0.5kg/人·d。则施工人员生活垃圾产生量为17.5kg/d。施工过程产生的施工人员生活垃圾经集中收集后送附近村庄垃圾收集点，再委托当地环卫部门清运处置。 （4）厕所粪便尿液 项目场地南面原有的一个厕所，施工人员粪便尿液以1.0kg/人·d计，则厕所粪便尿液产生量为50kg/d。可以委托附近农户定期清掏做农家肥，不外排。 2、运营期主要污染物 1）废气 项目运营期间产生的废气主要为出入项目区的汽车产生的尾气、厨房油烟废气、卫生间、垃圾收集间和污水处理站恶臭，均属于无组织排放的废气。 （1）汽车尾气 拟建项目停车位共有50个，均为地面车库停车位，周围加强绿化。根据建设单位提供资料，项目区停车场平均每小时进出车辆数为车位的30%计算；进出车辆小型车占50%，中型车辆占30%，大型车辆占20%。根据同类型车辆的排量类比，中型车辆按1.5辆小车计算，大型车辆按3辆小车计算。则计算得出停车场大气污染物排放量见下表5-6。 表5-6 停车场平均每小时大气污染物排放量 污染物 单 位 CO NOX NO2 小车单车排放 g/h 3.8 0.25 0.077 小型车进出数量（辆） 7 中型车进出数量（辆） 5 大型车进出数量（辆） 3 停车场大气污染排放总量 g/h 89.3 5.87 1.81 （2）餐厅厨房废气 ①炉灶废气 炉灶废气主要来自食堂厨房。厨房采用电能和液化气作为日常生活能源，均属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，主要通过烟道排放。 ②厨房油烟 油烟废气主要来自餐饮用户在进行食物炒作时，食用油受热挥发而形成的。根据有关统计资料分析，食品烹调过程中产生的油烟其主要成分为挥发的油脂、有机质及加热分解的产物，但含量极微。 项目设置食堂，建筑面积约100m2不等，以每天就餐人员300人次计算。以每人每餐用油量20g计算，一天使用油量6kg。根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%～4%，项目以3%计，日工作时间按4小时计，年运行300天，则项目食堂油烟产生量为90g/d，油烟产生量为27kg/a。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求饮食业单位建筑面积500～1000m2，抽油烟机风量按4000～8000m3/h计，按5000m3/h安装。则日排风量为20000m3/d，油烟产生浓度为4.5mg/m3。 （3）恶臭气体 ①垃圾收集间恶臭气体 由于生活垃圾中含有易发酵的有机物（食物残渣、果皮等），在堆存、在暂存和运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，主要包括氨、硫化氢、有机胺等异味气体。项目区垃圾经收集装袋送至垃圾收集桶，再统一送至垃圾收集间，做到定时清运，做到日产日清，避免在项目区内长期堆放，则垃圾收集间恶臭气体产生、排放量不大。同时，在垃圾收集间定期采取除臭、灭蝇措施，可大大降低恶臭影响。 水处理站恶臭气体 污水处理站恶臭气体主要来源于污水池和曝气环节，主要为氨、硫化氢等。正常情况下，污水处理站建在地势较低的位置，加强污水处理站周围绿化，并和其他建筑和人群活动区保持一定的距离，采取以上措施后污水处理站恶臭气体对周围环境产生影响较小。 ③卫生间恶臭气体 项目区内设置卫生间，并在其附近设置了化粪池。在运营过程中，卫生间及化粪池会产生叫难闻的恶臭气体，主要包括氨、硫化氢等。通过采取定时换气（换气口不要朝向道路或人群经过的地方）、加强卫生等措施后，卫生间及化粪池的恶臭气体对周围环境影响较小。 2）用水、污水 （1）工作人员用水及废水产生量 根据业主提供资料：项目区管理、技术、营业人员共计50人。因为项目选址距离县城较近，约10在站内食宿，人均用水120L/人·d计；其他40人不在站内住宿，则用水量以60L/人·d计。则工作人员最大日用水量为3.6m3/d。 污水收集率按照日用水量80%计算，污水最大产生量为2.88m3/d。 （2）供浆人员用水及废水产生量 根据项目可研资料得知，项目运营达成后，年接待供浆人员125000人，年工作300天计算，则每天接待供浆人员417人。以每人每次用水为20L计算，则供浆人员用水量为8.34m3/d。 废水产生量按照日生活用水量的80%计算，则计算出： 项目供浆人员废水产生量为6.67m3/d。 其中食堂废水：工作人员因为在站内食宿，并且血浆站为供浆人员提供早餐和中餐。食堂废水以生活废水的50%计算，则食堂废水产生量为4.78m3/d。考虑到就餐时间比较集中，以每天3小时计算，则食堂废水产生速度为1.59m3/h。 检验化验间废水 ①检验试剂废液 项目运行过程中，需要对供浆人员进行血浆检验化验，由中科生物制药股份有限公司提供的检验化验试剂包。在检验化验过程中会产生少量的检验化验废液和试剂。采用专门的收集桶收集后和医疗废物做危废处理，送医疗废物暂存间暂存，再定时委托有资质单位清运处理。 ②检验不合格产品 在个别前来供浆人员的血液检测中，可能出现不合格现象，甚至出现呈阳性的样品。对于这种现象采浆站第一时间采取的是对不合格样品进行专用袋收集消毒送医废暂存桶。同时对产生不合格样品的地方采取“原位消毒的措施”。对受污染的器具采取高压锅蒸煮消毒。 ③检验化验清洗消毒废水 项目产生检验化验清洗消毒废水的是在对检验化验设备清洗消毒过程产生的少量废水，采取酸碱中和、消毒的措施。因为现在检验化验试剂不再含有重金属、有毒有害物质，经消毒后废水中不会含有细菌等。所以采取和生活污水一同处理。 （4）绿化、道路清扫用水 ①绿化用水 项目合计绿地面积约为2070m2，按《云南省地方标准用水定额2013》绿地浇灌用水0.003m3/次·m2，平均每7天浇灌一次，项目浇灌用水6.21m3/次，折合323.81m3/d。植物吸收和自然挥发后不会产生污水。 ②道路清扫用水 项目合计道路及广场面积约为3800m2，按《云南省地方标准用水定额2013》道路及广场清扫洒水用水0.002m3/次·m2，平均每7天洒水2次，项目洒水用水7.6m3/次，折合792.57m3/a。自然挥发后不会产生污水。 合计绿化、道路清扫用水量为晴天为1116.38m3/d。 （7）用水量和污水产生量统计 项目区工作人员新鲜水用量为3.6m3/d；供浆人员新鲜水用量为8.34m3/d。 项目区工作人员污水产生量为2.88m3/d，供浆人员污水产生量为6.67m3/d。 绿化、道路清扫用水量为1116.38m3/a。 项目区用水量、污水产生量及回用水量表5-7，项目全年水平衡图见图5-4。 表5-7 运营期水使用平衡表 用水类别 日用水量 日污水产生量 回用量 m3/d m3/a m3/d m3/a 工作人员 3.6 1080 2.88 864 0 供浆人员 8.34 2502 6.67 2001 0 新鲜水 绿化 323.81 / 0 道路清扫 792.57 / 0 合计 11.94 4698.38 9.55 2865 0 图5-6 项目全年水量平衡图 单位：m3/a 项目绿化及道路清扫采用新鲜自来水；生活污水处理达标后外排，则年外排水量2865m3/a。 （8）项目污水产生情况及污水处理站规模 通过类比分析，项目建成营运后生活污水产生量及各主要污染物浓度，详情见表5-8。 表5-8 污水产生量及浓度一览表 时段 产生量（m3/d） 水质指标（mg/L） BOD5 COD SS 动植物油 氨氮 运营期 9.55 170 350 250 100 45 （9）污水处理站规模设置 根据项目污水产生量和污水水质情况，生活污水处理工艺选用A/O工艺作为本项目污水处理工艺。考虑到项目供浆人员的时间的不确定性，污水排放系数以2.0计算。所以建议在项目最低处设置一个处理规模20m3/d的污水处理站。 3）噪声 项目产生噪声的设备主要有：进出车辆，厨房、卫生间和冷库风机、污水处理站设施等。主要噪声源和处理效果见表5-9。 表5-9 主要噪声源表和处理效果 单位：[dB（A）] 序号 产噪源 源强 产生位置 处理措施 处理效果 1 车辆 70～80 停车场 围墙隔声、限速、禁鸣 厂界噪声 昼间＜60dB(A)夜间＜50dB(A) 2 设备 80～90 卫生间、厨房、冷库、污水处理站 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备 3 人群噪声 65～75 场区 建筑隔声、树木吸声等 4）固体废物 项目主要的固体废物是生活垃圾、医疗废物和污水处理设施污泥。 （1）生活垃圾包括为工作人员，供浆人员的生活垃圾。 ①工作人员生活垃圾：项目区工作人员50人，垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则预计工作人员垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a。 ②供浆人员生活垃圾：以供浆人数417人/a计算，垃圾产生量按每人0.2kg/d计算，则计算得出项目供浆人员生活垃圾产生量为83.4kg/d，折合25.02t/a。 （2）医疗废物 根据卫生部、原环保部关于印发《医疗废物分类目录》的通知（卫医发[2003]287号），医疗废物分类情况见下表。 表5-10 医疗废物分类目录 类别 特征 常见组分或者废物名称 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——一次性使用卫生用品、医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、病原体的培养基、标本和菌种保存液 3、各种废弃的医学标本 4、废弃的血液、血清 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 病理性废物 诊疗过程产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用 1、医用针头、缝合针 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、手术锯等 药物性废物 废弃的药品 1、过期、淘汰、变质或被污染的药品 化学性废物 具有毒性、腐蚀性易燃易爆性的废气化学品 1、废气汞血压计，汞温度计 对照上表，本项目可能产生的医疗废物包括： ①感染性废物： 被供浆者血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、其他各种敷料；一次性医疗器械。 废弃的样品。 ②损伤性废物 采浆用的医用针头。 ③化学性废物 废气汞血压计，汞温度计。 根据建设单位提供的资料，单采浆站医疗废物产生系数为0.05kg/人·次，本项目年接待125000人次，则年产生医疗废物为6.25t/a。 （2）污水处理设施污泥 污水处理设施主要处理的是项目区的生活污水。所以项目污水处理设施处理废水后产生的污泥，不含重金属、其他危险化学品成分。类比同规模生活污水处理设置，污水处理设施污泥产生量约为0.3t/a（干基）。污泥没有重金属及其他危险化学成分，为一般固体废物。 污水处理设施污泥经清掏后，送垃圾收集间和生活垃圾一同处理。

# 表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 无组织排放 | 少量 | 无组织排放 | 少量 |
|  |  | 机械尾气 |  |  |  |  |
|  |  | 装修废气 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 无组织排放 | 少量 | 无组织排放 | 少量 |
|  |  | 厨房油烟 | 4.5mg/m3 | 少量 | 1.8mg/m3 | 少量 |
|  |  | 恶臭气体 | 无组织排放 | 少量 | 无组织排放 | 少量 |
| 水 污 染 物 质 | 运营期 | 水量 | 2865m3/a | 2865m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 1.08t/a | 150mg/L | 0.46t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L | 0.52t/a | 30mg/L | 0.09 t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.77t/a | 150mg/L | 0.46t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.14 t/a | 25mg/L | 0.08t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L | 0.31t/a | 15mg/L | 0.05t/a |
|  |  | 检验化验清洗消毒废水 | / | 少量 | 中和、消毒后和生活废水一同处理 |
|  | 施工期 | 施工废水 | SS约2000mg/L | 1009.8m³ | 经收集沉淀后回用于混凝土拌合、施工场地洒水降尘，不外排 |
|  |  | 施工人员生活废水 | / | 2.4m3/d | 依托原有建筑废水处理设施处理后，回用于施工场地洒水降尘 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 施工设备 | 80～105dB(A) | 采取减振、围墙隔声、合理布局等措施，对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 进出车辆 | 70～80dB（A），采取禁鸣、慢速、 停车场周围种植树木等措施 | 项目区域达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
|  |  | 风机、水泵、空压机 | 80～90dB(A)，隔声、减振垫片等措施 |  |
|  |  | 人群噪声 | 65～75dB(A)，厂房围墙隔声，距离衰减 |  |
| 固体废 弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 17.5kg/d | 收集后用附近村庄生活垃圾收集点，再委托环卫部门清运处理 |
|  |  | 拆除建筑垃圾 | 100t | 能回收的回收，不能回收利用的由用于场地平整和道路铺垫。 |
|  |  | 施工建筑垃圾/ | 269.28t |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 32.52t/a | 污泥和生活垃圾收集后，再委托当地环卫部门清运处理 |
|  |  | 水处理系统污泥/ | 0.3t/a（干基） |  |
|  |  | 医疗废物、检验废液和试剂包 | 6.25t/a | 收集后，在医疗废物暂存间暂存，再委托有资质单位处理 |
| 主要生态影响： 一、施工期生态影响 1、动植物影响分析 项目建设占用土地面积为13270m2，项目选址为原党校校址内，场地内为人工景观，无原生植被存在；评价范围受人类活动影响较大，主要是一些不害怕人类的小型动物，均为常见物种。评价范围内无国家、省级保护的珍稀动植物种。项目建设不会造成某物种在区域的大量减少或灭绝。 2、水土流失影响 项目施工期场地平整、基础开挖、表土临时堆放。如果不采取措施，一旦遇到降雨冲刷易产生水土流失，对下游地区产生不利影响。环评建议建设单位根据水土保持方案中提出的措施，开展项目的水土保持工作；同时施工过程积极进行场区绿化，增加区域绿化率。通过采取以上水土保持措施，施工期水土流失量将得到有效控制，水土流失产生的影响是可以接受的。 二、营运期生态影响 1、土地利用方式改变影响 项目建成后将科教文化用地变为医疗卫生用地。 2、景观协调性 随着施工的开始，土地将被平整，施工现场与周边环境协调性大大降低。随着建筑物、草地及绿化等工程逐渐完成，这种不利影响将逐渐减弱。 随着项目建设的不断推进，项目生态景观将逐步与周边区域相协调。 |

# 表七 环境影响分析

一、施工期环境影响及防治措施简要分析： 1、大气环境影响及防治措施简要分析 施工期的废气主要有扬尘、汽车和施工机械尾气、装修废气，均为无组织排放废气。 1）扬尘影响分析 施工期对环境空气影响最大的是扬尘，通过工程分析，施工场地TSP浓度预计为1.5~3.0mg/m3，在小风与静风情况下，TSP在100m范围内影响较大，在大风（﹥5级）情况下，下风向300m范围内均可能受到影响。 项目所在地周边常年主导风向为西南风，年平均风力2.3m/s。位于项目所在地东面170m处的长寿村散户，因为有桉树林的阻隔，受到的影响较小；位于项目北面20m处的长寿村散户会受到一定的影响，为减施工过程产生的扬尘对周围环境的影响，施工场地四周均修建围墙。 进一步减小扬尘对施工场内及周边敏感点的影响，施工单位采取的措施如下： ①拆迁过程，选择适合的拆迁方式，同时采取洒水降尘措施，拆迁的建筑垃圾不能及时回填的，采取一定的遮盖措施，同时可以采取洒水降尘措施 ②施工过程定期给施工现场和施工道路洒水降尘，保持施工场地和道路清洁，尽量硬化施工场地和进场道路；减少建筑材料的露天堆放，给露天堆场覆盖遮挡物必要时适当洒水；在大风干燥天气避开扬尘较大的作业。 ③对需要回填的土方及时回填，避免长时间堆放，并定期洒水；清理施工垃圾时，严禁任何人随意凌空抛散。 ④施工区暂时堆放的土石方使用防尘网覆盖，防止施工期间灰尘外露。 施工场地采用洒水降尘，每天4~5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m。施工扬尘的产生与很多因素有关，要完全杜绝施工扬尘的影响是不可能的，在施工单位切实落实上述扬尘减小措施后，可以大大降低施工扬尘对周围大气环境的不利影响。 2）汽车和施工机械设备的尾气影响分析 尾气的有害污染物主要为CO、HC和NOX等。项目工程建设内容相对简单，施工机械设备和汽车尾气量不大，且为无组织排放。通过自然稀释、扩散后，其产生的影响不大。 针对施工期汽车和施工机械设备尾气，为了进一步降低施工期其尾气对当地大气环境的影响，建议采取的措施有： ①要求运输汽车限速、限载，加强汽车维护； ②要求施工机械设备加强日常维护保养等。 3）改造、室内装修影响分析 在对构筑物的室内外进行改造、装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），使用油漆和喷涂涂料产生废气，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲醛）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在装修施工期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，同时加强室内通风，则对室内环境造成污染较小。 综上所述，在施工单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响是可以接受的。 2、水环境影响简要分析 施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 1）施工废水，主要污染物为悬浮物。不加控制措施任其乱排，会成为面源污染，对排放沿途产生的影响较大，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工。 2）施工人员生活污水产生量较小（2.4m3/d），依托保留建筑废水处理设施进行处理，处理后用于施工场地洒水降尘，不外排 为减小施工人员生活污水和施工废水对当地地表水环境的影响，采取如下措施： （1）在施工场地南侧原有厕所，施工人员粪便尿液进厕所，委托附近农户定期清掏做农家肥； （2）同时施工现场不设置施工营地，施工人员生活依托场地内保留的建筑，施工人员厨房废水经隔油池隔油处理后和清洗废水依托保留的建筑废水处理设施处理，处理后用于施工场地洒水降尘，不外排 （3）施工时设置1个施工废水收集池，其大小为20m3，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水再用于混凝土养护及施工场地洒水降尘，不外排。 通过采取措施，施工期产生的废水得到了有效治理，其对当地地表水环境的影响较小，不会改变当地地表水的水体功能。 3、声环境影响简要分析 1）主要噪声源强分析 将各施工阶段场界噪声值和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行对照，具体结果见表7-1。 表7-1 建筑施工机械噪声声压级 (dB（A）) 施工阶段 噪声源 噪声源强 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 场地平整 挖掘机 85 70 55 推土机 85 载重汽车 80 结构施工 混凝土运送车 90 70 55 混凝土输送泵 95 振捣机 95 金属切割机 105 起重机 80 运输车辆 80 装修阶段 电钻 105 70 55 电锯 105 磨光机 105 2）预测模式 不同施工阶段所需的施工机械及数量不同，部分施工机械在施工场内移动，且具有明显的间歇性。在不考虑其他衰减情况下，按点声源进行预测，预测模式如下： L2＝L1-20lg(r2/r1) (r2＞r1) 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 3）项目产生噪声影响预测结果，见表7-2。 表7-2 各阶段施工噪声对周边关心点影响预测 距边界距离（m） 10 20 40 50 60 100 150 200 场地平整最大源强 85dB（A） 贡献值dB（A） 65 58.97 52.96 51.02 49.44 45 41.48 38.98 结构施工最大源强 105dB（A） 贡献值dB（A） 85 78.97 72.96 71.02 69.44 65 61.48 58.98 装修阶段 105dB（A） 影响值dB（A） 85 78.97 72.96 71.02 69.44 65 61.48 58.98 根据现场踏勘情况，项目场地边界距离北面长寿村散户的距离约为20m，根据项目平面布置情况，采浆楼距离场界约为20m，所以施工区域距离北面长寿村散户的距离为40m。且有围墙和树木阻隔。 从表7-2可以看出： （1）项目场地平整阶段对北面长寿村散户的影响值约为54.12dB（A），低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间排放限值，由此可见，项目场地平整阶段对周围的敏感点的影响较小。 （2）项目结构施工阶段对北面长寿村散户的影响值约为72.96dB（A），高于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值，但是周围还有围墙和树木的阻隔，能够在一定程度降低对北面长寿村散户的噪声影响。同时结构施工阶段最大噪声源强为金属切割，其他声源最大为95dB（A），经距离衰减，对北面长寿村散户影响值为62.96dB（A）。低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值，为此对于金属切割可以采取设置在项目南面，远离北面长寿村散户的位置，同时设置围挡。 （3）项目装修阶段对项目结构施工阶段对北面长寿村散户的影响值约为72.96dB（A），高于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值，但是室内装修主要是在室内进行，能够在一定程度上阻隔噪声传播，同时建议装修阶段对建筑物外部采取围挡，减轻装修噪声对周围环境的影响。 为保护区域声环境质量和周边关心点，本次评价建议施工单位应采取以下施工噪声防治措施： ①从声源上控制，应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备； ②科学合理地安排施工步骤，合理施工布局，并进行一定的隔声及减振处理； ③在施工的结构阶段对金属切割工序设置在项目场地南侧，并设置围挡，以减轻切割噪声对周围环境的影响； ④在进行物料运输时，应合理安排运输时间，对弃土弃渣等的运输尽量安排在非居民休息时段进行； ⑤禁止夜间和午休时间施工。 ⑥施工后期进行的设备安装、室内外装修、绿化工程产生的噪声较基础施工和结构施工小，为减少项目后期阶段施工的影响，项目施工方须加强施工后期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。 施工期通过采取以上措施后，噪声对声周围环境和周边关心点的影响较小。 4、固体废弃物影响简要分析 项目施工过程中会产生弃土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等固体废物。 1）弃土方影响：施工期产生不产废弃土石方。 2）建筑垃圾影响：根据工程分析，拆迁过程会产生约100t的拆迁建筑垃圾，施工过程产生的建筑垃圾269.28t。若随意倾倒、堆放，侵占土地，破坏倾倒区域植被，影响环境景观。建筑垃圾应进行分类收集处置，废金属、废木料等回收利用；混凝土凝结渣、废砖块等由施工单位用于项目区场地平整及场内道路铺垫。 3）施工人员生活垃圾影响：日产生活垃圾量为17.5kg/d。 为减小施工期固体废物环境影响，施工时施工单位采取如下措施： ①降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。对未能及时回填土石方采取土工布遮盖的措施。 ②为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施；施工场地周围设置截水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流。 ③及时进行绿化，提高项目区以及周围场地平整的绿化率，降低水土流失影响。 ④加强监督管理，确保施工期固体废物有效处置。 ⑤建筑垃圾分类处置，可回收利用的应回收利用；不可回收利用的由施工单位用于项目区场内道路铺垫。 ⑥施工人员产生的生活垃圾经集中收集后送附近村庄垃圾收集点，委托当地环卫部门定期清运。 综上所述，通过采取措施后，项目施工固体废物都得到了妥善有效处置，其对当地的环境影响不大。 5、生态环境影响简要分析 项目建设施工过程中场地平整、建筑物基础的开挖等施工活动，将破坏地表，使表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，在雨季时土壤被侵蚀强度将加大，会造成一定程度的水土流失；为防治施工期水土流失，建设单位应根据水土方案提出的各项水土保持措施进行施工，控制区域水土流失。 1）动植物影响分析 项目建设占用土地面积为13270m2，项目选址为原党校校址内，场地内为人工景观，无原生植被存在；评价范围受人类活动影响较大，主要是一些不害怕人类的小型动物，均为常见物种。评价范围内无国家、省级保护的珍稀动植物种。项目建设不会造成某物种在区域的大量减少或灭绝。 2）水土流失影响 项目施工期场地平整、基础开挖、表土临时堆放。如果不采取措施，一旦遇到降雨冲刷易产生水土流失，对下游地区产生不利影响。环评建议建设单位根据水土保持方案中提出的措施，开展项目的水土保持工作；同时施工过程积极进行场区绿化，增加区域绿化率。通过采取以上水土保持措施，施工期水土流失量将得到有效控制，水土流失产生的影响是可以接受的。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期间产生的废气主要为出入项目区的汽车排放的尾气、厨房油烟废气、污水处理站和生活垃圾收集间产生的恶臭。均为无组织排放。 1）汽车尾气 运营期在项目区内出入的汽车将排放一定的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。 拟建项目停车位共有50个，停车场布置位置空间较为开阔，机动车尾气自然扩散，对周围大气环境影响很小。 根据工程分析，本项目停车场排放废气，CO为89.3g/h；NOx为5.87g/h。由于项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，并且项目设计中采取的大面积绿化将会使项目区域的环境空气得到一定的净化。因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响不大。 2）炉灶废气和厨房油烟 食堂厨房能源主要为电、石油液化气和天然气，均属于清洁能源，燃烧后污染物排放量较小。 项目食堂面积为100m2左右，主要为工作人员提供餐饮及部分供浆人员在食堂就餐，按每天就餐人数300人次计算，根据工程分析得知油烟产生浓度为4.5mg/m3。 食堂厨房按《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求设置抽油烟机，油烟净化率按60%计算，则计算得出油烟排放浓度为1.8mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟排放浓度＜2.0mg/m3标准限值，对周围环境影响较小。 3）恶臭气体 恶臭气体主要来至于垃圾收集间、污水处理站及卫生间。 （1）由于生活垃圾中含有易发酵的厨房垃圾，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、运输过程中更容易散发出较难闻的恶臭气体。影响项目区工作人员及供浆人员日常生活和周边环境空气。 （2）污水处理站恶臭气体主要来源于污水池和曝气环节，主要恶臭污染物以氨、硫化氢为代表。 （3）项目区内（采浆楼设4个卫生间设置一个化粪池），共设置了5个化粪池。在运营过程中，公共卫生间及化粪池会产生难闻的恶臭气体，主要包括氨、硫化氢等。 为减小上述废气对项目区内人员及周边环境的影响，环评提出以下治理措施： ①加强对垃圾收集间和卫生间的清洁管理，规范清洁卫生工作，由专人负责保持垃圾收集间和卫生间清洁，定期对垃圾收集间和卫生间进行除臭、消毒、防止蚊蝇滋生； ②生活垃圾做到日产日清，缩短垃圾在垃圾收集间的滞留时间，不得出现垃圾逗留过夜的情况； ③做好卫生间清洁和设备维护，卫生间安装排气扇，加强通风换气； ④污水处理站建在离项目较远的位置，加强污水处理站周围绿化，并和其他建筑及人群活动区保持一定的距离，采取以上措施后污水处理站恶臭气体对周围环境产生影响较小。 通过采取以上治理措施后，能够有效减小营运期废气对项目区住户及周围环境产生的不利影响。 综上所述，项目营运期产生的废气按照环评提出的各项环保措施进行治理后，可做到达标排放，对评价区域大气影响不大。 2、地表水环境影响分析 项目营运期污水主要为雨水、生活污水及检验化验清洗消毒废水。 1）排水方案分析 项目排水采取雨污分流。 （1）雨水： 项目区雨水通过雨水管网组成的雨水收集系统收集后就近外排南面的农灌沟内，再往下进入东面小河，往下进入蜻蛉河。 （2）污水： ①食堂餐饮污水经隔油池隔油处理和其他生活污水排入化粪池预处理后引入污水处理站处理达标后，通过设置排污管直接排入东面小河，往下进入蜻蛉河。 ②根据项目工程分析，项目生活废水产生量约为2865m3/a，餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池中；其它生活废水直接排入化粪池处理，经化粪池处理后，进入污水处理站处理达标后，排至地表水体，则项目污水排放量为2865m3/a。 ③检验化验清洗消毒废水：经中和、消毒后和生活污水一同处理。 污水处理站加强污水处理站周围绿化，并和其他建筑及人群活动区保持一定的距离，可有效减小污水处理站的异味、噪声对周围环境的影响。 2）营运期水污染防治措施 ①餐饮废水必须先经过隔油池处理后再进入化粪池处理。食堂废水产生速度为1.59m3/h，考虑到食堂废水的产生速度不一致，项目设置2m3的隔油池处理，能够满足食堂废水停留至少一个小时的时间。 ②项目区根据实际需要和地形特点设置了5个化粪池，总容积约20m3/d，能够满足化粪池废水停留不少于24小时的。 ③期建设1座污水处理站，最大处理量为20m³/d。 通过采取上述措施后，可避免项目区生活污水直排，同时生活污水经处理后可实现达标排放，从而污水达标排放情况下对地表水环境影响较小。 3）项目污水外排的可行性 项目采取雨污分流。 （1）雨水经雨水管网收集后，排入南面农灌沟。因为项目区雨水不含其他重金属及难以分解的污染物质，仅含有少量泥沙，所以通过雨水管网后排入南面农灌沟是可行的。 （2）生活污水经污水管网收集后经隔油池、化粪池处理后排入污水处理站。处理达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）二级标准，项目东面小河和下游蜻蛉河为Ⅳ类水体，生活污水处理达标后部分外排是可行的。 （3）检验化验清洗消毒废水 项目产生检验化验清洗消毒废水是在对检验化验设备清洗消毒过程产生的少量废水，采取酸碱中和、消毒的措施。因为现在检验化验试剂不再含有重金属、有毒有害物质，经中和、消毒后废水中不会含有较强酸碱、细菌等。所以采取和生活污水一同处理是可行的。 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于Ⅳ类项目。对应地下水评价等级划分，项目不需要进行地下水等级评价。但考虑到项目产生的污水不采取措施会污染地下水，地下水使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。 为此环评建议采取以下措施： 1）检验化验清洗消毒废水采用专门的收集容器收集，采用中和、杀菌等工序后和生活污水一同处理。 2）项目卫生间的化粪池、厨房隔油池采用钢筋混凝土结构建设，防渗系数做到10-7cm/s。 3）污水管网采用PVC管网。 4）污水处理站采用钢筋混凝土结构建设防渗系数做到10-7cm/s。 5）污水处理站处理达标废水采用管网引至东面小河排放。 采取以上措施后，项目运营产生的废水对地下水的影响较小。 4、声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于污水处理站设备运行噪声，冷库冷却、厨房、卫生间风机，进出车辆交通噪声，人群噪声等。 1）设备运行噪声主要有：污水处理站设备，冷库冷却风机，厨房、卫生间风机等。不采取任何措施情况下，噪声源强达到90dB(A)，会影响项目区内工作人员以及附近敏感点居民的工作生活和休息。 为减少设备运行噪声对北面20m的长寿村散户的影响。 项目把污水处理站设置在项目东南角的食堂南侧，冷库设置在采浆楼的东北侧。并对风机采取减振、消声措施，水泵采取置于室内、减振、消声措施。 2）进出车辆交通噪声主要为间歇性噪声，对项目区内的工作人员及附近敏感点居民的工作生活和休息产生一定的影响。为减小进出车辆噪声的影响，项目进出口设置在项目西南角远离生活办公区的位置，同时采取限速、禁止鸣笛的措施。 3）项目区内人群噪声主要是供浆人员的活动产生的噪声，通过厂房、围墙隔声措施。 采取以上措施后，项目区厂界噪声的影响预测如下： 1）项目生产中主要设备声源强度及厂界距离见表7-4。 表7-4 项目主要噪声排放情况 序号 设备名称 台数（台） 源强dB（A） 所在车间 治 措施 1 水泵 1 90 污水处理站 隔声、减震 2 空压机 1 90 污水处理站 隔声、减震 3 冷库风机 2 90 冷库 隔声、减震 4 厨房风机 1 90 厨房 减震 5 卫生间风机 4 80 卫生间（主要在采浆楼） 减震 6 人群噪声 / 75 采浆楼 隔声 2）评价标准： 项目噪声对周边声环境的影响，采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准进行评价。 3）预测模式 采用点源叠加模式，预测先考虑声屏障及距离衰减，再计算各类声源的叠加。 （1）预测公式如下： ①声源距离衰减按下列公式计算： Lr =Lr0-20lg(r/r0) 式中：Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）； Lr0 ——r0处的声级，dB（A）； r——为预测点距声源距离，m； r0——为参考点距声源距离，m； ②声源叠加按下列公式计算： LA=10lg［0.1Li］ 式中：Li---第i个声源声压值； LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数 ③声源屏障衰减按下列公式计算： 项目污水处理站设备中的水泵、空压机采用隔声、减震措施、围墙隔声。 风机一般设置在室外，但是和厂界之间有围墙及树木隔声。 供浆人员一般在室内活动，因采浆楼、其他业务用房采用了较密封的结构，在隔声效果上相对较好。 所以在计算上简化为叠加后，屏障衰减取15dB（A） 2）本项目主要产噪设备与各厂界的距离见表7-5。 表7-5 项目主要噪声（简化点）距离各厂界距离 m 序号 声源位置 东面厂界 南面厂界 西面厂界 北面厂界 1 污水处理站 10 30 110 100 2 冷库 50 60 50 40 3 厨房 20 50 120 60 4 卫生间 120 60 20 50 5 采浆楼人群 60 50 20 30 （1）各厂界噪声贡献值叠加后的预测结果见表7-6。 表7-6 项目主要噪声在各厂界贡献值 dB（A） 序号 声源位置 东面厂界 南面厂界 西面厂界 北面厂界 1 污水处理站 73.01 63.46 52.17 53 2 冷库 56.02 54.44 56.02 57.96 3 厨房 63.98 56.02 48.42 54.44 4 卫生间 38.42 44.44 53.98 46.02 5 采浆楼人群 39.44 41.02 49.98 45.46 叠加值 73.06 64.48 59.93 61.14 屏障衰减 15 厂界贡献值 58.06 49.48 44.93 46.14 标准限值 60 50 60 50 60 50 60 50 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由表7-6可见，采取各个声源隔声、减震措施后，仅东面厂界夜间超标，但东面厂界100m范围内无敏感点，所以项目运行噪声对周围敏感点影响较小。 为减小噪声对项目工作人员及附近敏感点居民的影响，采取如下措施： ①通过加强管理，禁止喧哗吵闹； ②项目建成营运后，加强对进出车辆的管理，规范停车场的停车秩序，汽车限速在30km/h内并禁鸣喇叭； ③采用低噪声型设备，并采取设置减振措施（如风机安装减振垫片、水泵、空压机接头采用软连接），水泵、空压机设在室内； ④污水处理站设置在远离人员集中区的位置，并且周围加强绿化。 综上所述，在采取了上述措施后，在营运过程中产生的噪声对周边环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 项目主要的固体废物是生活垃圾、医疗废物和污水处理设施污泥。 1）生活垃圾影响分析 项目运营期生活垃圾产生总量为32.52t/a。 生活垃圾主要成分有可回收垃圾（金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等），不可回收的食堂厨房垃圾（剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶等食品类废物）等。厨房垃圾易发酵产生恶臭，如不及时收集清理，不仅影响了环境的美观，还会传播疾病、污染环境。 为降低其对环境的影响，必须搞好项目区内的环境卫生，严格按照有关部门的规定处置生活垃圾，做到垃圾分类装袋收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等），使生活垃圾分类化、减量化、无害化。并通过制定合理的垃圾清运制度，首先将垃圾分类收集装袋后送至垃圾收集桶，再送至垃圾收集间，定期委托当地环卫部门清运处置，做到日产日清。 2）医疗废物 项目运营期医疗废物产生量为6.25t/a，在各个产生点分类收集后，送至项目西南角辅助用房的规范的医疗废物暂存间暂存，再定时委托有资质单位定期清运处理。 医疗废物管理要求： （1）医疗废物暂存间必须设置规范的标识； （2）医疗废物暂存间必须最好防渗、防雨、防溢流措施； （3）医疗废物收集必须使用规范的包装和容器； （4）医疗废物必须设置规范的管理台账和转运联单。 3）污水处理设施污泥影响分析 污水处理设施污泥没有重金属及其他危险化学成分，为一般固体废物。清掏后可直接运至垃圾收集间委托当地环卫部门统一清运处置。污泥对周边环境影响不大。 由上可以看出，项目区产生的生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥通过分类收集、合理处置，去向明确。本项目所产生的固体废物对周围环境影响不大。 6、外环境对本项目的影响分析 1）用地符合性分析 项目场址位于姚安县西片区（原党校），项目于2018年5月28日取得由姚安县国土资源局出具的国有建设用地出让批复，同意该项目用地性质为医疗卫生用地。因此，项目用地符合要求。 2）周边环境对项目区影响分析 项目周围200m内无城市主干道、国道、铁路通过，仅有区域内少量村民生活噪声；项目区周边无大的排污的工矿企业，所以项目周边环境对项目区的环境影响较小，不存在制约本项目建设的情况。 7、项目平面布置合理性分析、选址合理分析 1）项目平面布置合理性分析 项目选址姚安县西片区（原党校）校址，本项目保留部分原党校的建筑物：办公楼、宿舍、食堂。拆除其他老旧建筑物，在拆除位置新建采浆楼和其他业务用房，在项目东南角地势较低位置建设污水处理站。 结合项目所在地周边常年主导风向为西南风、地形和地势情况。 办公区布置在项目的西侧；生活区布置在项目东南侧；食堂位于项目东侧；采浆楼设置在项目北侧。 垃圾收集间、医疗废物暂存间的位置选择了东南角保留的宿舍楼一楼，且为独立进出口，对项目区内工作人员、供浆人员影响较小；污水处理站设置在项目西南角地势较低位置，同时在周围加强绿化，且离项目办公区、采浆区、生活区有一定的距离。综上所述，项目总体布局符合安全、卫生和环保的设计规范，所以项目总体布局是合理的。 2）选址合理性分析 （1）地理位置合理性分析 项目选址位于姚安县城西面原党校内，已有道路进入场地，且项目选址距离县城约1km，方便供浆人员前来。 （2）周围环境合理性分析 项目选址周围为其他正在排放废气、废水、噪声、固体废物的污染企业，周围敏感目标较少。项目选址供水、供电接入方便。 项目选址范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、地质公园、公益林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。 综上所述，项目选址是合理的。 8、事故风险分析及环境影响评价 1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2）评价重点 根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为检验化验间废水非正常排放或泄漏；医疗废物收集和暂存过程中可能发生泄漏、疾病风险；生活污水非正常排放可能对周围环境产生的影响。 3）检验化验间废水处理措施可行性分析 （1）检验化验间废水的种类和处理方式 ①检验试剂废液和试剂包 项目运行过程中，需要对供浆人员进行血浆检验化验，由中科生物制药股份有限公司提供的检验化验试剂包。在检验化验过程中会产生少量的检验化验废液和试剂。 采用专门的收集桶收集后和医疗废物做危废处理，送医疗废物暂存间暂存，再定时委托有资质单位清运处理。 ②检验不合格产品 在个别前来供浆人员的血液检测中，可能出现不合格现象，甚至出现呈阳性的样品。 对于这种现象采浆站第一时间采取的是对不合格样品进行专用袋收集消毒送医废暂存桶。同时对产生不合格样品的地方采取“原位消毒的措施”。对受污染的器具采取高压锅蒸煮消毒。 ③检验化验清洗消毒废水 项目产生检验化验清洗消毒废水是在对检验化验设备清洗消毒过程产生的少量废水。 采取酸碱中和、消毒的措施。因为现在检验化验试剂不再含有重金属、有毒有害物质，经消毒后废水中不会含有细菌等。所以采取和生活污水一同处理。 （2）检验化验间废水的防治措施可行性分析 ①检验试剂废液和试剂包 项目使用的试剂包是由中科公司统一提供的，采用国际和国内统一标准，不含有重金属、有毒有害物质。使用后的极少量的废液和试剂包将统一收集，送医疗废物暂存间暂存，再委托有资质单位处理。 ②检验不合格产品 在个别前来供浆人员的血液检测中，可能出现不合格现象，甚至出现呈阳性的样品。采取的是对不合格样品进行专用袋收集消毒送医废暂存桶。同时对产生不合格样品的地方采取“原位消毒的措施”。对受污染的器具采取高压锅蒸煮消毒。 以上两种废物均属于医疗废物，采取以上措施处理是可行的。 ③检验化验清洗消毒废水 项目产生检验化验清洗消毒废水采取酸碱中和、消毒的措施。因为现在检验化验试剂不再含有重金属、有毒有害物质，经消毒后废水中不会含有细菌等。和生活废水一同进入污水处理站处理是可行的。 4）医疗废物不外排可行分析 （1）医疗废物的危害 项目产生的医疗废物可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。 （2）医疗废物的防治措施 项目产生的医疗废物产生位置较为集中，主要是检验化验室，采浆楼。有项目工作人员在产生位置分类收集后，采用专用的包装袋包装，通过污物通道直接送至医疗废物暂存间暂存，再定期委托有资质单位清运处理。 5）检验化验间废水、医疗废物风险程度 通过采取以上措施后，医疗废物做到专人收集，专门包装，专门同道运送，专门暂存间暂存，专门有资质单位清运处理。能够从根本有效降低发生泄露和非正常排放的风险。 6）生活污水达标排放可行性分析 （1）生活污水种类 项目产生的废水包括工作人员生活污水，供浆人员生活污水，少量的检验化验清洗消毒废水。检验化验清洗消毒废水通过专门中和、消毒后和生活污水一同处理。 因为项目仅接受供浆人员，不进行疾病治疗诊断治疗活动。所以产生的生活污水不具有传染性。 （2）生活污水非正常排放的危害 由于生活污水含有较高的COD、BOD、氨氮、粪大肠菌群等污染物，如果发生非正常排放，会造成受纳河流污染物超标，严重影响水环境质量。 （3）生活污水防治措施 ①项目采用A/O工艺生活污水处理在处理工艺上能够做到达标排放。 ②项目污水处理站规模能够满足项目生活污水处理要求。 ③污水处理站前端设置了一个调节池能够保证生活污水在设备检修时不会直接外排。 ④污水处理站设置双回路、双设备，能保证污水处理站线路和设备一备一用，避免设备故障发生直接外排。 ⑤化粪池、隔油池、调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池均为钢筋砼池体避免故障发生。 （4）生活污水风险程度 生活污水采取以上措施后，发生非正常排放的风险较低。 9、环境保护措施可行性结论 1）施工期环境保护措施及可行性分析 （1）施工期环境保护措施 ①施工场地采取洒水降尘的措施减少扬尘，施工场地周边修建围墙用来阻挡噪声传播和减小沙尘飞扬； ②施工过程中设置施工废水收集池，通过澄清后，回用于场地浇洒和混凝土搅拌等，不外排； ③为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量； ④对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙，防止场地和雨水冲刷外溢和其他因素造成对周围水体的影响； 及时进行区内的绿化，提高场地内的绿化率，避免水土流失影响水环境； 在施工场地设立临时声屏障，加强机械设备维护，禁止夜间施工。 （2）施工期环境保护措施可行性分析 项目施工期采取的以上措施，均是施工场地经常采取的措施，根据多年的实施情况来看，以上措施对于施工期扬尘、废水、噪声、水土流失等影响均有比较明显的防治效果，所以项目施工期采取的环境保护措施是可行的。 2）运营期环境保护措施及可行性分析 （1）运营期环境保护措施 ①通过设置的化粪池及污水处理站进行污水处理，确保污水达标排放，选用的处理工艺技术成熟，构造简单，便于操作和维护管理； ②厨房使用家用油烟净化器以有效减少排放烟气中的油烟，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0mg/m3的要求；垃圾收集间和卫生间采取加强通风和除臭措施，能减少其恶臭气体对周围环境的影响； ③生活垃圾分类装袋收集后及污水处理设施污泥清掏后送垃圾收集间，在委托环卫部门定期清运处理； ④设备噪声通过布置于室内并采取相应的减震、隔声、降噪措施；同时要求进出车辆减速、禁鸣等； ⑤项目产生的医疗废物在各个产生点分类收集后，送医疗废物暂存间暂存，再定期委托有资质单位清运处理。并做好管理台账以及转运联单。 （2）运营期环境保护措施可行性分析 项目采取的各项污染防治措施均为常用、有效、经济、便于操作的污染控制措施。采取措施后，项目施工期和营运各项污染物将得到妥善处置，确保污染物达标排放，对环境影响大大降低。综合分析，项目采取的污染防治措施有效可行。 根据前述分析，项目采取的污染环保治理措施见表7-7。 表 7-7 项目环境保护措施一览表 项目 采取的环保措施 施工期 施工期生态影响减缓措施 1）植被保护措施 （1）在施工中尽量少破坏已有植被。 2）野生动物保护措施 （1）施工应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在未扰动区内的施工作业时间，尽量减少高噪声作业，减少对野生动物的惊扰。 （2）优选施工时间，避免在野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，进行高噪声作业。 3）生态景观保护措施 项目尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，先拦挡，后施工，有效减少区域水土流失。施工生产废水、生活污水和生活垃圾应妥善处置，开挖区尽快采取植被恢复。 噪声防治措施 （1）选用低噪设备，并对各种机械设备应定期维护，以保证其正常运行，避免非正常运行带来的高噪声源； （2）管理措施。施工部门应合理安排好施工时间，对于非必要连续作业的生产工艺禁止在22时至次日6时进行建筑施工作业，高噪声施工机械夜间（22：00~次日6：00）严禁在声环境敏感点附近施工； （3）应制订合理的施工计划和工期安排，加强施工管理，考虑设置移动临时隔声屏。同时要求施工车辆在经过各村庄、企事业单位时减速慢行、禁止鸣笛，来减小施工噪声影响。 水污染防治措施 （1）施工人员依托项目南侧厕所，施工人员粪便尿液进厕所，委托附近农户定期清掏做农家肥； （2）施工人员厨房废水经隔油池隔油处理后和清洗废水引入场地内保留的建筑的废水处理设施处理用于场地洒水降尘； （3）施工时设置1个施工废水收集池，其大小为20m3，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水再用于混凝土养护及施工场地洒水降尘，不外排。 大气污染防治措施 ①拆迁过程，选择适合的拆迁方式，同时采取洒水降尘措施，拆迁的建筑垃圾不能及时回填的，采取一定的遮盖措施，同时可以采取洒水降尘措施 ②施工过程定期给施工现场和施工道路洒水降尘，保持施工场地和道路清洁，尽量硬化施工场地和进场道路；减少建筑材料的露天堆放，给露天堆场覆盖遮挡物必要时适当洒水；在大风干燥天气避开扬尘较大的作业。 ③对需要回填的土方及时回填，避免长时间堆放，并定期洒水；清理施工垃圾时，严禁任何人随意凌空抛散。 ④施工区暂时堆放的土石方使用防尘网覆盖，防止施工期间灰尘外露。 固体废物防治措施 ①降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。对未能及时回填土石方采取土工布遮盖的措施。 ②为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施；施工场地周围设置截水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流。 及时进行绿化，提高项目区以及周围场地平整的绿化率，降低水土流失影响。 ④强监督管理，确保施工期固体废物有效处置。 ⑤筑垃圾分类处置，可回收利用的应回收利用；不可回收利用的由施工单位用于项目区场内场地平整、道路铺垫。 ⑥施工人员产生的生活垃圾经集中收集后送附近村庄垃圾收集点，委托当地环卫部门定期清运。 运营期 大气污染物防治措施 1）环评要求建设方在具体设计时应符合以下环评关于停车场的要求： ①停车场应尽量设置在绿化带内距离人群活动地较远的项目南侧地方，并加强周围绿化； ②合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放； ③加强管理，采取限速、禁止鸣笛的措施。 2）炉灶废气和厨房油烟 厨房需按《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求设置抽油烟机。 3）恶臭气体 ①加强对垃圾收集间和卫生间清洁管理，规范清洁卫生工作，由专人负责保持垃圾收集间和卫生间清洁，定期对垃圾收集间和卫生间进行除臭、消毒、防止蚊蝇滋生； ②生活垃圾做到日产日清，缩短垃圾在垃圾收集间的滞留时间，避免垃圾逗留过夜的情况； ③做好卫生间清洁和设备维护，卫生间安装排气扇，加强通风换气； ⑤水处理站建在项目东南角的位置，同时加强污水处理站周围绿化，并和其他建筑及人群活动区保持一定的距离，采取以上措施后污水处理站恶臭气体对周围环境产生影响较小。 水污染防治措施 ①饮废水必须先经过隔油池处理后再进入化粪池处理。 ②项目区根据实际需要和地形特点设置了5个粪池，总容积约20m3，能够满足化粪池废水停留不少于24小时的。 近期建设1座污水处理站，最大处理量为20m3/d。 噪声影响减缓措施 ①通过加强管理，禁止喧哗吵闹，严禁高声播放音响； ②项目建成营运后，加强对进出车辆的管理，规范停车场的停车秩序，汽车限速在30km/h内并禁鸣喇叭； ③水泵、风机采用低噪声型，并采取设置减振措施（如风机安装减振垫、水泵接头采用软连接），水泵设在室内； 水处理站设置在项目东南角，并且周围加强绿化，并设置一定的防护距离。 生态保护措施 项目完工后，扰动地面进行了硬化，建筑物覆盖和植被恢复，林草覆盖率达到防治目标值，具有较好的生态效益。项目采用立体绿化、硬地绿化和植物移栽等方式增加绿化面积，起到美化和净化环境的作用。 固体废物防治措施 ①在项目区内设置一定数量的垃圾收集桶； 项目区生活垃圾统一收集送垃圾收集间，再委托当地环卫部门清运处理； 污水处理站污泥清掏后和生活垃圾一同处理； 生活垃圾做到日产日清，减少生活垃圾在项目区的存放时间； ⑤检验化验清洗消毒废水、医疗废物在各个产生点分类收集后，送医疗废物暂存间暂存，再定期委托有资质单位清运处理。 10、总量控制建议和排污许可衔接分析 1）本项目为新建项目不涉及原有排污许可证执行情况。 2）拟建项目排污许可及总量控制指标 拟建项目建成后，生活废水采用污水处理站处理达标后外排，需设置一个废水排放口。 （1）废水排污许可及总量控制指标 表7-8 拟建项目废水排污许可要求 废水排放口位置 拟建项目西北角，东经：101°13´12.39"；北纬：25°30´34.15" 排放个数 1个 废水排放装置 污水处理站排口 排放去向 小河 允许每天排水总量m3/d 9.55 允许年排放总量m3/a 2865 污染物种类 允许量 项目 COD 氨氮 允许平均浓度mg/L 150 25 允许每天排放量kg/d 1.54 0.26 允许年排放量t/a 0.46 0.08 最高允许排放浓度mg/L 150 25 最高允许排放速率kg/d 0.46 0.08 产污环节 生活、办公、采浆区 污染物防治措施 “非接触氧化+消毒”污水处理站 自行监测 定期委托有资质的检测公司检测 要求检测频率（次/年） ≥2 要求报送时间每年6月30日、11月30日前 依据废水外排标准限值，建议废水总量控制如下： 废水外排量：2865m3/a；COD：0.43t/a；氨氮：0.072t/a。 （2）废气 项目营运期废气主要为汽车尾气、厨房油烟废气、卫生间、污水处理站少量恶臭气体等，不涉及废气总量控制因子，故不设总量控制建议。 （3）固体废物：处置率100%，不设总量控制建议。 11、环境管理简要分析 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。项目环境管理、监理计划见表7-9。 表7-9 环境管理、监理计划 环境问题 管 理 内 容 实施机构 管理机构 一、施工期 1 空气污染 ● 采取合理的措施，包括洒水和修建围墙，以降低施工期道路扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定。 ● 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。 ● 施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 施工单位 建 设 指 挥 部 2 土壤侵蚀 ● 边坡及时护坡，防止雨水冲刷造成水土流失。 ● 对周围地表受到破坏的地方进行绿化，减少水土流失。 施工单位 3 水污染 ● 采取合理措施，如排水沟、沉淀池、施工废水收集池。 ● 施工材料应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。 施工单位 4 噪声 ● 严格执行噪声标准以防止施工人员受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 ● 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 ● 施工单位使用挖掘机、混凝土泵机等可能产生环境噪声污染的设备，应当在开工五日前向工程所在地的环境保护行政主管部门报告该工程项目名称、施工场所和使用产生噪声污染的设备的期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 施工单位 建设指挥部 5 生态保护 ● 施工过程中，在能产生雨水地面径流处开挖路基时，应设置临时性的砂土沉淀池，以拦截泥沙。 ●在场地平整区域进行绿化，提高绿化率，避免造成不必要的水土流失。 ● 临时占地应尽可能少。 施工单位 6 施工驻地 ● 加强对施工便道的施工管理和施工人员的环境教育。 ● 施工工人定期检查身体，以防工人和当地人群间可能的传染病传播，需要时及时处理。 施工单位 7 施工安全 ● 为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志。 ● 施工期间，为降低事故发生率，应采取有效的安全和警告措施。 施工单位 8 施工监理 ● 根据审查批复的环评报告和环境工程施工图设计进行施工期环境监理 监理单位 二、运营期 1 空气污染 ● 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆进场。 ● 经常对项目区道路及硬化区进行洒水降尘作业 ● 对垃圾收集间、卫生间以及污水处理站等恶臭异味较大的地方应采取相应措施降低恶臭对周围环境的影响 建设单位 项目区相应管理单位以及当地环保局 2 噪声 ● 在噪声超标处应修建隔声措施 ● 在项目区应设立减速、禁鸣等标志 ● 加强噪声监测，根据监测结果，在噪声超标的敏感点应采用声屏障或者其他措施，减少声环境影响 建设单位 3 水环境污染 ● 加强管理 ● 项目区内污水管网要经常检查，避免管网破裂等问题出现导致废水污染周围环境 ● 加强管理污水处理站管理，避免非正常情况运行 建设单位 4 固体废弃物 ● 项目区生活垃圾应做到日产日清，避免对周围环境造成不必要的影响 ● 污水处理站污泥应及时处理 ● 加强管理医疗废物管理，避免医疗废物的泄露造成环境污染 ● 对医疗废物做好管理台账以及转运联单 建设单位 5 环保设施 ● 加强项目区内绿化管理 ● 加强环保设施日常管理，保证环保设施运行正常 建设单位 12、运营期监测计划 项目运营后需委托监测单位对项目污染源进行监测。项目环境监测内容见表7-10。 表7-10 环境监测内容 类别 监测位置 监测项目 监测频次 监测标准 噪声 厂界 厂界噪声 按国家相关标准执行 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 废水 污水处理站排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群 达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准 13、竣工验收 工程竣工应按国家有关标准和规范进行验收，方可进行投产运营。环境保护设施竣工验收一览表见表7-11。 表7-11 环境保护竣工验收一览表 类别 产生位置 处理对象 规模 处理效果 废气 油烟净化器 食堂油烟 / 《饮食业油烟排放标准》B18483-2001） 噪声 厂界噪声 噪声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 废水 污水处理站 生产废水 20m3/d 达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准后，采用管网排入项目东面的小河 隔油池 食堂废水 2m3 化粪池 生活污水 20m3 雨污分流 雨水 / 雨水经雨水管网收集后外排经项目南面的沟渠 固废 垃圾收集点 生活垃圾、污泥 / 由当地环卫部门处理，不外排 医疗废物暂存间20m2 医疗废物、检验化验废液 收集后暂存再委托有资质单位清运处理 生态 绿化设施 / 2070m2 美化厂区，降噪、防尘

# 表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施 工 期 | 拆迁过程 | 扬尘 | 洒水降尘，修建施工围墙，物料上铺设防尘网 | 对周围大气环境影响小 |
|  |  | 土石方开挖堆放 |  |  |  |
|  |  | 施工场地 |  |  |  |
|  |  | 车辆运输、机械施工 | 尾气 | 限速、限载、加强机械维护保养 |  |
|  | 营 运 期 | 食堂厨房 | 油烟 | 安装油烟净化器 |  |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 自然扩散，加强绿化 |  |
|  |  | 垃圾收集间 | 恶臭气体 | 垃圾日产日清，加强卫生管理、喷洒除臭剂 |  |
|  |  | 污水处理站 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |
| 水污 染物 | 施 工 期 | 施工废水 | 悬浮物 | 施工废水沉淀池处理后回用和洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 清洗废水 | 生活废水收集沉淀池处理后用于洒水降尘 | 不外排 |
|  | 营 运 期 | 检验化验清洗消毒 | 废水 | 分类收集后，和医疗废物一起处理 | 达到（GB/8978-1996）2级标准。对地表水环境影响较小 |
|  |  | 生活办公废水 | COD、SS、氨氮、动植物油等 | 餐饮废水经隔油池处理后和其他生活废水经自建污水处理站处理达标后外排。 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 运输车辆 | 噪声 | 合理布置施工机械、加强设备养护并修建施工围墙，夜间、午休时间禁止施工 | 对周围声环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 设备运行 进出车辆 人群生活 | 噪声 | 采取隔声、安装减振、消声措施；加强管理，项目区内限速限载禁鸣 | 对周围声环境影响小 |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 基础施工 | 土石方 | 可回收的回收利用，不可回收的由施工单位用作场地平整、场内道路铺垫 | 对外环境影响小 |
|  |  | 拆除建筑 | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 收集后送最近村庄垃圾收集点，再委托环卫部门处理 |  |
|  | 营 运 期 | 项目运行 | 医疗废物、检验化验废液 | 收集后送医疗废物暂存间暂存，再委托有资质单位定期清运处理 | 100%处置 |
|  |  | 项目区内 | 生活垃圾 | 污泥清掏后和生活垃圾一同处理；生活垃圾经分类在垃圾房收集后，再委托环卫部门定期清运处理 |  |
|  |  | 污水处理站、化粪池 | 污泥 |  |  |
| 其他 | 加强环境管理和环保设施日常维护 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、施工期：为减少项目建设时的水土流失量以及加快恢复生态环境，项目施工单位应采取以下几项生态保护措施： 1）按水土保持方案提出的水土保持措施进行施工，有效控制水土流失。 2）合理选择施工工艺，开挖的土石方应及时投入使用，尽量缩短土石方的堆放时间，避免新增水土流失量。 3）降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 4）为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并注意遮盖；施工场地周围设置截排水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流。 5）及时进行绿化，提高项目区以及周围场地平整的绿化率，降低水土流失影响。 6）施工单位在施工过程中尽量减少对周边区域的扰动，控制因施工建设新增本项目的扰动面积。 7）临时堆放的绿化覆土应尽量避免过高。 2、运营期：项目完工后，扰动地面进行了硬化，建筑物覆盖和植被恢复，林草覆盖率达到防治目标值，具有较好的生态效益。项目采用立体绿化、硬地绿化和植物移栽等方式增加绿化面积，绿化面积按项目设计达到2070m2，起到美化和净化环境的作用。 3、预期效果 通过采取上述保护措施后，项目对生态环境的影响不大。 |

# 表九 结论及建议

1、项目概况： 项目规划总用地13270m2，其中建筑用地11200m2，建筑面积13464m2，绿地面积2070m2，绿地率达15.60%。 项目一期主要建筑物： 1）主体建筑为单采血浆业务楼及附属用房，占地面积2586.18m2； 2）另外保留原有场地内部分用房，改为办公大楼、登记大厅、宿舍楼、食堂、附属用楼； 由第一项和第二项构成10000m2的运营中心。 3）其它配套设施240m2，主要包括：污水处理站、医疗废物收集间、消毒间、生活垃圾收集间等。 项目二期主要建筑物： 为一栋9171.26m2的储运中心、培训中心。 项目总投资10000万元，其中环保投资155万元，占项目总投资1.55%。 通过对相关产业政策符合性分析和拟建项目所在地及周边的环境质量现状的调查和评价，以及对项目施工期和营运期进行的环境影响分析，本次评价得出以下结论： 2、产业政策及相关规划符合性结论 1）产业政策符合性分析 本项目属于非生产性项目，查阅国家发展和改革委员会根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，项目属于鼓励类，十三、医药中1、拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物（包括第三代孕激素的避孕药）开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、生物转化、自控等技术开发与应用，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用；2、现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、发酵、纯化技术开发和应用，采用现代生物技术改造传统生产工艺。因此，该项目属于鼓励类，符合产业政策。 2）相关规划符合性分析 本项目于2018年5月28日通过竞拍方式取得了项目用地的使用权，根据姚安县国土资源局出具的《姚安县国土资源局关于向姚安县中科单采血浆有限公司出让YACR2018－03号地块国有建设用地使用权的批复》姚国土资用[2018]26号，明确该项目用地为医疗卫生用地。所以本项目符合相关规划。 3、项目用地性质、选址合理及平面布置合理性结论 1）项目用地性质符合性分析 项目于2018年5月28日通过竞拍方式取得了项目用地的使用权，根据姚安县国土资源局出具的《姚安县国土资源局关于向姚安县中科单采血浆有限公司出让YACR2018－03号地块国有建设用地使用权的批复》姚国土资用[2018]26号，明确该项目用地为医疗卫生用地，所以项目用地性质是符合当地规划要求。 2）选址合理性分析 项目实施对外环境影响较小；区域不存在明显的制约项目建设的环境制约因素。项目选址是合理的。 3）平面布置合理性分析 项目选址姚安县西片区（原党校）校址，本项目保留部分原党校的建筑物：办公楼、宿舍、食堂。拆除其他老旧建筑物，在拆除位置新建采浆楼和其他业务用房，在项目东南角地势较低位置建设污水处理站。 结合项目所在地周边常年主导风向为西南风、地形和地势情况。 办公区布置在项目的西侧；生活区布置在项目东南侧；食堂位于项目东侧；采浆楼设置在项目北侧。 垃圾收集间、医疗废物暂存间的位置选择了东南角保留的宿舍楼一楼，且为独立进出口，对项目区内工作人员、供浆人员影响较小；污水处理站设置在项目西南角地势较低位置，同时在周围加强绿化，且离项目办公区、采浆区、生活区有一定的距离。综上所述，项目总体布局符合安全、卫生和环保的设计规范，所以项目总体布局是合理的。 4）选址合理性分析 （1）地理位置合理性分析 项目选址位于姚安县城西面原党校内，已有道路进入场地，且项目选址距离县城约1km，方便供浆人员前来。 （2）周围环境合理性分析 项目选址周围为其他正在排放废气、废水、噪声、固体废物的污染企业，周围敏感目标较少。项目选址供水、供电接入方便。 项目选址范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、地质公园、公益林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。 综上所述，项目选址是合理的。 4、环境质量现状 1）大气环境质量现状 从现场踏勘情况来看，项目选址周围植被较好，地势较为开阔，大气扩散条件较好，且项目周围无大的正在排污的工矿企业。所以项目区环境空气质量较好。 2）地表水环境质量 从现场踏勘情况来看，东面小河有流水，且水质较为清清澈。但是农忙季节受农业面源污染，东面小河的水质一般。 3）声环境质量现状 项目周围200m内无城市主干道、国道、铁路通过，仅有区域内少量村民生活噪声，较为安静。整体来说区域声环境质量较好。 4）生态环境 项目所在区域开发较早，受人类活动影响较大，农业种植面积较大。项目东面和南面为大面积的农田；在项目场地周围林地主要为人工种植的桉树，几乎已无原生植被存在；区域内主要分布有适应人类活动的小型动物。项目所在区域无国家、省、市（县）级保护动植物分布，项目所在地生态环境状况一般。 5、环境影响分析结论 1）施工期： （1）大气环境：施工期废气主要有拆迁过程扬尘、施工过程扬尘、汽车和施工机械尾气、装修废气。通过采取洒水降尘、加强施工管理、选择环保材料等措施后，施工期废气对环境空气的影响较小。 （2）水环境：施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。设置施工废水收集池收集施工废水，通过澄清后，回用于混凝土养护、施工场地洒水降尘等环节，不外排。施工人员清洗废水经保留的建筑废水处理设施处理后用于洒水降尘，通过自然蒸发、渗透后对区域水环境影响较小。 （3）声环境：施工单位通过加强施工设备的维护，对高噪声设备采用一定的围护结构，合理安排施工时间，夜间禁止施工后，对周围环境影响是可以接受的。 （4）固体废物：项目施工期不产生永久弃土方；建筑垃圾由分类收集处置后由施工单位用于场地平整及场内道路路基铺垫；施工人员生活垃圾经收集后送附近村子垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 2）营运期： （1）环境空气影响分析：厨房拟安装油烟净化器，烹饪时，油烟经收集净化后与灶具烟气一并外排，做到达标排放。由于排放量不大，项目产生的油烟对周围环境影响不大。项目建成后，进出车辆要求低速行驶，加上现在的小型车辆均装有尾气净化系统，废气通过周围植物的净化和大气的稀释扩散，对周边环境影响不大。项目垃圾收集间和卫生间产生的臭气通过喷洒除臭剂、加强通风、加强周边绿化，可有效控制处理过程中的臭味。污水处理站采用周围绿化、设置防护距离等措施，项目运营期对环境空气的影响较小。 （2）水环境影响分析：项目生活污水经过隔油池、化粪池预处理后通过污水管网进入自建的污水处理站处理，达到《综合污水排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，处理达标后全部外排，项目运营期对区域水环境的影响较小。 （3）声环境影响分析：设备噪声通过布置在室内或采取减震、隔声、降噪后，对周围声环境影响较小。社会生活噪声与车辆交通噪声，通过加强管理，限速禁止鸣笛后对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析：生活垃圾经项目区内自建的垃圾收集间集中收集后委托环卫部门清运处置，处置率100%。污水处理设施污泥清掏后运至垃圾收集间委托当地环卫部门统一清运处置。医疗废物经收集后送医疗废物暂存间暂存，在委托有资质单位定期清运处理。项目排放的固体废物去向明确，均得到妥善的处置，不会对环境造成二次污染，对环境影响较小。 综上所述，项目施工期及营运期的废水、废气、噪声、固体废物，在采取报告提出的措施后，都将得到了有效处理和控制，对周围环境影响较小。 6、评价总结论 项目建设符合国家产业政策和用地性质要求，项目选址合理，项目总平面布置合理。采取的污染防治措施有效可行，可使各类污染物达标排放。在认真落实本环评提出的各项污染防治措施后，能够确保污染物达标排放，不会改变区域的环境功能。 因此，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，项目从环境影响角度分析是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

施工人员生活废水、施工人员生活垃圾

施工人员

扬尘、噪声、施工机械尾气、土石方、建筑垃圾

房屋拆除、场地平整

扬尘、噪声、施工机械尾气

基础开挖

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工废水、施工机械尾气

基础框架建设

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工废水、施工机械尾气

主要建筑物建设

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工废水、施工机械尾气

配套设施建设、保留建筑改造

扬尘、噪声、施工机械尾气

设备安装

竣工验收

噪声、生活污水、生活垃圾、油烟、恶臭气体

投入使用

噪声

生活垃圾

废水

办公区

噪声

恶臭气体

恶臭气体

生活垃圾

废水

宿舍区

化粪池

垃圾收集间

油烟、噪声

污水处理站

隔油池

废水

食堂

生活垃圾

委托环卫部门清运处理

检验化验清洗消毒废水预处理后

检验化验废液、废样品

处理达标后外排

检验化验间

废水

噪声

生活垃圾

采浆楼

委托有资质单位处理

医疗废物

医废暂存间

委托有资质单位处理

医疗废物暂存间

不合格

医疗废物

供浆检验

冷库暂存

合格

采集血浆

生活垃圾、生活废水

人体

单血浆

血浆分离

单采血浆机

输送泵

拆迁建筑垃圾

施工建筑垃圾

场地平整回填30

场地平整36

土石方开挖

6

道路广场区回填18

道路广场区12

景观绿化区回填0.3

景观绿化区0.3

附属设施区回填0.5

附属设施区0.5

2865

损耗501

植物吸收、蒸发

2001

323.81

食堂废水

绿化浇水

供浆人员

工作人员

792.57

2502

1080

道路广场清扫

蒸发

化粪池

污水处理站

隔油池

864

处理达标后外排

损耗216

4698.38

自来水

少量检验化验清洗消毒废水

中和、消毒